УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ТАБАКА ДЛЯ МАЛОГО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Половых Д.И., Бородянский В.П.

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет,     г. Краснодар,

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий, г. Краснодар

Установка тепловой обработки табака (ТОТ) для малого фермерского хозяйства работает по уникальной технологии с использованием игл-контейнеров ДДИ.

Производственная безопасность России будет обеспечена в том случае, если все пищевые продукты будут в достаточном количестве производиться нашим сельским хозяйством. Это касается и табачного сырья, производство которого должно отвечать требованиям конкурентоспособности.

Для резкого снижения трудозатрат и энергозатрат на послеуборочную обработку табака предложена технология обработки с использованием игл-контейнеров ДДИ. Для этой технологии ведётся разработка комплекта оборудования и устройств для фермерского хозяйства.  В этот комплект входят иглы-контейнеры ДДИ, вешалки для игл ДДИ, установка для сушки табака, тележка с подъёмником, пресс для изготовления кип временного хранения.

Сушильная установка для табачных листьев является важнейшим технологическим оборудованием первичной обработки табака, от работы которой зависят энергозатраты, качество продукта и экономические показатели процесса обработки табака.

Разработан технический проект установки тепловой обработки табака (ТОТ) для малого фермерского хозяйства. Эта установка входит в параметрический ряд сушильных установок и имеет самую малую производительность (вместимость сушильной камеры до 750кг свежеубранного табака).

Сушильные установки большей производительности (вместимостью до 5000кг свежеубранного табака) будут иметь до 90% одинаковых конструктивных элементов, что позволит снизить стоимость установок, изготавливаемых в заводских условиях, и расходы на их эксплуатацию.

Установка ТОТ первого параметрического ряда (камера ёмкостью до 750кг свежеубранного табака), предназначена для сушки листового табака, нанизанного на иглы-контейнеры ДДИ, которые размещаются на трёх вешалках. Каждая вешалка вмещает 60 шт. ДДИ свежеубранного табака. На игле-контейнере ДДИ размещается 200-220 шт. листьев табака.

Вешалка, загруженная иглами ДДИ, сначала располагается в помещении для томления табака, а затем перевозится на тележке с подъёмником к месту естественной сушки или к установке ТОТ для загрузки в камеру. После сушки и отволаживания табака, с помощью тележки-подъёмника, вешалки выгружаются из установки ТОТ для последующей обработки (разгрузка ДДИ с вешалки, снятие листьев с игл ДДИ, сортировка, временная упаковка).

Сочетание трёх устройств (иглы-контейнеры ДДИ, вешалка для ДДИ и транспорт для вешалки) делает технологический процесс послеуборочной обработки табака высокоэффективным, позволяющим значительное сократить затраты ручного труда.

Камерная установка ТОТ (рис. 1) выполнена в виде металлического каркаса, собранного из отдельных объёмных элементов, с воздуховодами, клапанами и жалюзями, обеспечивающими заданную циркуляцию воздуха. С лицевой стороны камеры расположены ворота, а с тыльной стороны – водогрейный котёл и вентилятор. Теплоизоляция стен камеры выполнена из лёгких листовых материалов низкой теплопроводности. Циркуляция воздуха в камере реверсивная и пульсирующая. Температура воздуха на входе в камеру 60-65о, на выходе – 45-55 о.

Рисунок 1 – Установка тепловой обработки табака для малого 					фермерского хозяйства

Во Всероссийском институте табака и табачных изделий начато изготовление опытного образца установки тепловой обработки табака для малого фермерского хозяйства.

Краткая техническая характеристика установки ТОТ

- Назначение – сушка табачных листьев

- Загрузочная ёмкость камеры, кг свежеубранного табака	-	750

- Производительность расчётная, кг св.убр.таб/сутки	 -	250

- Полный объём сушильной камеры, м3		-	14

- Количество загружаемых вешалок, шт 		-	3

- Габариты вешалки, загруженной ДДИ, м		-	1,6х1,2х2,2

- Параметры игл-контейнеров ДДИ:

- Длина иголок, м 	 				-	1,2

- Количество нанизанных листьев, шт 	-	200-220

- Расчётная масса листьев на игле, кг 	-	4,0

- Мощность водогрейного котла, кВт 		-	20

- Габариты, м						-	2170 х 5120 х 2940

- Масса, кг							-	480

Список литературы:

- Процессы и аппараты пищевых производств/ В.Н. Стабников, В.Д. Попов. – М, «Пищевая промышленность». – 1966. – 635с.

- Основы теории и техники сушки пищевых продуктов/ А.С. Гинзбург. – М. «Пищевая промышленность». – 1973. – 527с.

- Материалы по первичной обработке табака в сборнике научных трудов ВНИИТТИ.